使用手册

摇头染色电脑灯

ARD LED 1260

厂家警告：使用灯具前请仔细阅读本说明书，并妥善保管！

目    录

一、维护保养………………………………………………………………………………3

二、声明……………………………………………………………………………………3

三、产品注意事项…………………………………………………………………………3

四、产品参数……………………………………………………………………………3-4

五、灯具详细尺寸图………………………………………………………………………4

六、功能按钮操作说明……………………………………………………………………5

七、菜单显示……………………………………………………………………………6-8

八、基本通道……………………………………………………………………………9-11

一、维护保养

- 本灯具应保持干燥，避免在潮湿环境下工作。

- 间歇性的使用会有效地延长本灯具的寿命。

- 为了获得良好的通风效果和灯光效果，要注意经常清洁风扇和风扇网以及透镜。

- 请勿用洒精等有机溶济擦试灯具外壳，以免造成损坏。

二、声  明

本产品在出厂进时，性能完好，包装完整。所有使用者应严格遵守以上所陈述的警告事项和操作说明，任何因误用而导致的损坏不在本公司的保证之内，对忽视操作手册而导致的故障和问题亦不在经销商负责的范围内。

本手册如有技术改动，恕不另行通知。

三、产品注意事项

1、为保证产品的使用寿命，本产品切勿摆放在潮湿或漏水的地方，更不能在温度超过40

度以上的环境工作

2、不要将本产品放置在易松动或易震动的地方。

3、为避免触电的危险，本产品的维修请求助专业人士维修。

4、灯具使用时，电源电压变化不应超过±10%。

5、为保证本产品的正常使用，请仔细阅读本说明。

四、产品参数

- 输入电压：100V-240V 50-60Hz；

- 灯珠：OSRAM 12X40W（RGBW）；

- 驱动电流：2.5A；

- 最大功率：600W；

- 色温：2800K-8500K；

- 灯珠寿命：50000小时；

- 光斑角度：4.5°-45°；

- 控制方式：DMX512、主从运行；

- 整体控通道模式:12CH/17CH；

- 点控通道模式:11CH/17/18CH/58CH；

- 支持RDM功能，DMX软件升级功能；

- 选配网络功能支持：Artnet,Klingnet,sACN,网络协议；

- X/Y扫描：水平540°，垂直：270°；

- 调焦：高静音电机精密调焦光斑无抖动；

- 显示：彩色液晶显示，中英文显示，可倒转显示；

- 频闪：1-20Hz；调光：0-100%（16bit）；

- 工作环境温度：0°C-45°C；高效散热系统，全程温度监测，过温自动调节保护，无灯珠损坏风险；智能调速风机，实时显示转速；

- 防护等级：IP20；

- 尺寸：385*268*470mm；

- 净重：14.55kg

五、灯具详细尺寸图

六、功能按钮操作说明

显示屏倒转显示：

使用说明:

1 ) 按“◁”左键–显示主菜单

2) 按上下键盘选择选项:

- 地址设置：地址码设置

- 灯具设置：运行模式、通道模式、水平反转、垂直反转

- 手动控制: 水平旋转、水平微调、垂直旋转、垂直微调、电机速度、调光、频闪、红色、绿色、蓝色、白色、图案颜色、图案选择、速度调节、背景颜色、背景亮度、调焦、复位

- 灯具信息：时间信息、传感检测、温控信息、软件版本

- 工厂设置：密码输入、水平校正、垂直校正、调焦、红色、绿色、蓝色、白色

- 灯具复位：电机复位、出厂设置

- 显示设置：语言设置、显示反转、显示模式

- 网络设置：网络协议、KlingNet、网络域口、IP地址、子网掩码

七、菜单显示：

八、通道表

| ATD LED 1260Pixel通道表 |
| --- |
| 标准模式 | 扩展模式 | 图形模式 | HSI模式 | 通道名称 | 通道数值 | 通道内容 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Pan | 0 - 255 | 水平旋转 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | PanFine | 0 - 255 | 水平微调 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | Tilt | 0 - 255 | 垂直旋转 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | TiltFine | 0 - 255 | 垂直微调 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | PTSpeed | 0 - 255 | 电机速度 |
| 6 | 6 | 6 | / | Dim | 0 - 255 | 调光 |
| 7 | 7 | / | / | DimFine | 0 - 255 | 调光微调 |
| 8 | 8 | 7 | 6 | Strobe | 0 - 3 | 关闭 |
|  |  |  |  |  | 4 - 103 | 规则频闪，速度由慢变快 |
|  |  |  |  |  | 104 - 107 | 打开 |
|  |  |  |  |  | 108 - 207 | 脉冲频闪，速度由慢变快 |
|  |  |  |  |  | 208 - 212 | 打开 |
|  |  |  |  |  | 213 - 225 | 随机慢速频闪 |
|  |  |  |  |  | 226 - 238 | 随机中速频闪 |
|  |  |  |  |  | 239 - 251 | 随机快速频闪 |
|  |  |  |  |  | 252 - 255 | 打开 |
| 9 | / | 8 | / | Red | 0 - 255 | 红色 |
| 10 | / | 9 | / | Green | 0 - 255 | 绿色 |
| 11 | / | 10 | / | Blue | 0 - 255 | 蓝色 |
| 12 | / | 11 | / | White | 0 - 255 | 白色 |
| / | / | / | 7 | Hue | 0 - 255 | 色度 |
| / | / | / | 8 | Saturation | 0 - 255 | 饱和度 |
| / | / | / | 9 | Intensiyt | 0 - 255 | 亮度 |
| / | 9 | / | / | R1 | 0 - 255 | 红色灯珠1 |
| / | 10 | / | / | G1 | 0 - 255 | 绿色灯珠1 |
| / | 11 | / | / | B1 | 0 - 255 | 蓝色灯珠1 |
| / | 12 | / | / | W1 | 0 - 255 | 白色灯珠1 |
| / | 13 | / | / | R2 | 0 - 255 | 红色灯珠2 |
| / | 14 | / | / | G2 | 0 - 255 | 绿色灯珠2 |
| / | 15 | / | / | B2 | 0 - 255 | 蓝色灯珠2 |
| / | 16 | / | / | W2 | 0 - 255 | 白色灯珠2 |
| / | 17 | / | / | R3 | 0 - 255 | 红色灯珠3 |
| / | 18 | / | / | G3 | 0 - 255 | 绿色灯珠3 |
| / | 19 | / | / | B3 | 0 - 255 | 蓝色灯珠3 |
| / | 20 | / | / | W3 | 0 - 255 | 白色灯珠3 |
| / | 21 | / | / | R4 | 0 - 255 | 红色灯珠4 |
| / | 22 | / | / | G4 | 0 - 255 | 绿色灯珠4 |
| / | 23 | / | / | B4 | 0 - 255 | 蓝色灯珠4 |
| / | 24 | / | / | W4 | 0 - 255 | 白色灯珠4 |
| / | 25 | / | / | R5 | 0 - 255 | 红色灯珠5 |
| / | 26 | / | / | G5 | 0 - 255 | 绿色灯珠5 |
| / | 27 | / | / | B5 | 0 - 255 | 蓝色灯珠5 |
| / | 28 | / | / | W5 | 0 - 255 | 白色灯珠5 |
| / | 29 | / | / | R6 | 0 - 255 | 红色灯珠6 |
| / | 30 | / | / | G6 | 0 - 255 | 绿色灯珠6 |
| / | 31 | / | / | B6 | 0 - 255 | 蓝色灯珠6 |
| / | 32 | / | / | W6 | 0 - 255 | 白色灯珠6 |
| / | 33 | / | / | R7 | 0 - 255 | 红色灯珠7 |
| / | 34 | / | / | G7 | 0 - 255 | 绿色灯珠7 |
| / | 35 | / | / | B7 | 0 - 255 | 蓝色灯珠7 |
| / | 36 | / | / | W7 | 0 - 255 | 白色灯珠7 |
| / | 37 | / | / | R8 | 0 - 255 | 红色灯珠8 |
| / | 38 | / | / | G8 | 0 - 255 | 绿色灯珠8 |
| / | 39 | / | / | B8 | 0 - 255 | 蓝色灯珠8 |
| / | 40 | / | / | W8 | 0 - 255 | 白色灯珠8 |
| / | 41 | / | / | R9 | 0 - 255 | 红色灯珠9 |
| / | 42 | / | / | G9 | 0 - 255 | 绿色灯珠9 |
| / | 43 | / | / | B9 | 0 - 255 | 蓝色灯珠9 |
| / | 44 | / | / | W9 | 0 - 255 | 白色灯珠9 |
| / | 45 | / | / | R10 | 0 - 255 | 红色灯珠10 |
| / | 46 | / | / | G10 | 0 - 255 | 绿色灯珠10 |
| / | 47 | / | / | B10 | 0 - 255 | 蓝色灯珠10 |
| / | 48 | / | / | W10 | 0 - 255 | 白色灯珠10 |
| / | 49 | / | / | R11 | 0 - 255 | 红色灯珠11 |
| / | 50 | / | / | G11 | 0 - 255 | 绿色灯珠11 |
| / | 51 | / | / | B11 | 0 - 255 | 蓝色灯珠11 |
| / | 52 | / | / | W11 | 0 - 255 | 白色灯珠11 |
| / | 53 | / | / | R12 | 0 - 255 | 红色灯珠12 |
| / | 54 | / | / | G12 | 0 - 255 | 绿色灯珠12 |
| / | 55 | / | / | B12 | 0 - 255 | 蓝色灯珠12 |
| / | 56 | / | / | W12 | 0 - 255 | 白色灯珠12 |
| 13 | / | / | / | CCT | 0 - 255 | 色温调节 |
| 14 | / | 12 | / | Macro | 0 - 255 | 颜色宏 |
| / | / | 13 | / | Shape | 0 | 关闭 |
|  |  |  |  |  | 1 - 6 | 灯珠1亮 |
|  |  |  |  |  | 7 - 13 | 灯珠2亮 |
|  |  |  |  |  | 14 - 20 | 灯珠3亮 |
|  |  |  |  |  | 21 -27 | 灯珠4亮 |
|  |  |  |  |  | 28 - 34 | 灯珠5亮 |
|  |  |  |  |  | 35 - 41 | 灯珠6亮 |
|  |  |  |  |  | 42 - 48 | 灯珠7亮 |
|  |  |  |  |  | 49 - 55 | 灯珠8亮 |
|  |  |  |  |  | 56 -62 | 灯珠9亮 |
|  |  |  |  |  | 63 - 69 | 灯珠10亮 |
|  |  |  |  |  | 70 - 76 | 灯珠11亮 |
|  |  |  |  |  | 77 - 83 | 灯珠12亮 |
|  |  |  |  |  | 84 - 90 | 3颗钟摆静态形状1 |
|  |  |  |  |  | 91 - 97 | 3颗钟摆静态形状2 |
|  |  |  |  |  | 98 - 104 | 3颗钟摆静态形状3 |
|  |  |  |  |  | 105 - 111 | 4颗钟摆静态形状1 |
|  |  |  |  |  | 112 - 118 | 4颗钟摆静态形状2 |
|  |  |  |  |  | 119 - 125 | 4颗钟摆静态形状3 |
|  |  |  |  |  | 126 - 132 | 3颗倒立钟摆静态形状1 |
|  |  |  |  |  | 133 - 139 | 3颗倒立钟摆静态形状2 |
|  |  |  |  |  | 140- 146 | 3颗倒立钟摆静态形状2 |
|  |  |  |  |  | 147 -153 | 中间3颗静态图案 |
|  |  |  |  |  | 154 -160 | 外圈9颗静态图案 |
|  |  |  |  |  | 161 - 167 | 风车静态图案 |
|  |  |  |  |  | 168 -174 | 单颗流水动态效果 |
|  |  |  |  |  | 175 - 181 | 2颗流水动态效果 |
|  |  |  |  |  | 182- 188 | 3颗流水动态效果 |
|  |  |  |  |  | 189 - 195 | 3颗倒立钟摆流水动态效果 |
|  |  |  |  |  | 196 -202 | 4颗钟摆流水动态效果 |
|  |  |  |  |  | 203 - 209 | 3颗钟摆流水动态效果 |
|  |  |  |  |  | 210 - 216 | 波浪形动态流水效果 |
|  |  |  |  |  | 217 -223 | 风车旋转效果 |
|  |  |  |  |  | 224 - 230 | 花瓣绽放动态效果 |
|  |  |  |  |  | 231 - 237 | 彩色花瓣绽放效果 |
|  |  |  |  |  | 238 - 244 | 彩色花瓣波浪效果 |
|  |  |  |  |  | 245 - 251 | 彩色花瓣旋转效果 |
|  |  |  |  |  | 252 - 255 | 七彩旋转效果 |
| / | / | 14 | / | Speed | 0 - 255 | 图形效果速度选择 |
| 15 | / | / | / | Effect | 0 | 关闭 |
|  |  |  |  |  | 1 - 100 | 梦幻效果 |
|  |  |  |  |  | 101 - 200 | 波浪效果 |
|  |  |  |  |  | 201 - 255 | 无效果 |
| / | / | 15 | / | ShapeBack | 0 - 255 | 图形背景色选择 |
| / | / | 16 | / | BackDim | 0 - 255 | 背景色亮度由亮到暗 |
| 16 | 57 | 17 | 10 | Zoom | 0 - 255 | 调焦 |
| 17 | 58 | 18 | 11 | Reset/Prog | 0 - 59 | 无效果 |
|  |  |  |  |  | 60 - 99 | 全部电机复位 |
|  |  |  |  |  | 100 - 200 | 启动自走程序 |
|  |  |  |  |  | 201 - 255 | 无效果 |